## Slide 1
Magnetic Resonance Imaging Acceleration Using Diffusion Models: A Comparative Study of MC-DDPM and HFS-SDE
João Paulo Ferreira Junior¹*, Renata M. Maria¹, Marcelo A. C. Vieira¹
¹ Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação (SEL), Universidade de São Paulo (USP), Brasil · *Autor correspondente: joaopferreira@usp.br
[logo da universidade]
[logo do departamento]
1. Contexto & Objetivo
• Acelerar RM reduz tempo e custo, e mitigando artefatos de movimento. • Falta protocolo padronizado comparando difusão (mesmo dataset/máscaras/entradas). • Objetivo: comparar MC-DDPM × HFS-SDE sob protocolo unificado (R=4,8,12,16), avaliando PSNR, SSIM, NMSE e tempo de inferência por fatia (320×320).
Contribuições
• Protocolo unificado (fastMRI knee singlecoil; avaliação por fatia). • Máscaras cartesianas com faixa central fixa (ACS). • Métricas consistentes e análise qualitativa. • Medição de latência de inferência por método.
2. Métodos
Dados & pré-processamento: fastMRI knee singlecoil (PD); normalização/resize 320×320; exclusão de 5 fatias iniciais e finais por volume. Máscaras: cartesianas de densidade variável com faixa central ACS. Treino/avaliação: por fatia; métricas PSNR/SSIM/NMSE. Hardware: GPU RTX 4060 Ti 16 GB.
Figura — Pipeline / Resultado
[imagem do artigo mostrando o resultado]
3. Resultados
MC-DDPM supera HFS-SDE em todas as acelerações (R). Diferenças aumentam em R altos.
R MC-PSNR MC-SSIM MC-NMSE | HFS-PSNR HFS-SSIM HFS-NMSE 4 35.3 0.889 0.29 | 29.2 0.767 1.19 8 32.6 0.829 0.56 | 28.1 0.703 1.56 12 26.6 0.715 2.18 | 24.3 0.644 3.74 16 23.4 0.670 4.52 | 19.8 0.540 10.40
4. Conclusões
• MC-DDPM: melhor PSNR/SSIM (menor NMSE) em todos os R. • HFS-SDE: sensível a R≥12. • Latência de inferência: HFS-SDE ~3× mais rápido — trade-off qualidade × tempo. • Próximos passos: condicionamento em k-space e híbridos sob mesmo protocolo.
Agradecimentos / Financiamento
QR: Artigo • Código • Dados • Contato