## Slide 1
Magnetic Resonance Imaging Acceleration Using Diffusion Models: A Comparative Study of MC‑DDPM and HFS‑SDE
João Paulo Ferreira Junior¹*, Renata M. Maria¹, Marcelo A. C. Vieira¹
¹ Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação (SEL), Universidade de São Paulo (USP), Brasil · *Autor correspondente: joaopferreira@usp.br
1. Contexto & Objetivo
• A reconstrução de RM a partir de dados subamostrados é crucial para acelerar exames, reduzindo tempo, custo e artefatos de movimento. • A literatura carece de comparações diretas entre modelos de difusão em protocolos padronizados (mesmo dataset, máscaras e formato de entrada). • Objetivo: comparar MC‑DDPM e HFS‑SDE sob um protocolo unificado (R=4,8,12,16), com PSNR, SSIM e NMSE, e custo de inferência por fatia 320×320.
Contribuições
• Protocolo unificado (fastMRI knee singlecoil; treino/teste por fatia; máscaras cartesianas de densidade variável). • Mesmas métricas e normalização para ambos os métodos. • Análise quantitativa (tabela/métricas) e qualitativa (exemplos) por R. • Medição de tempo de inferência para viabilidade prática.
2. Métodos
Dados e pré-processamento: fastMRI knee singlecoil (PD), normalização para [0,1] e dimensões 320×320 (center‑crop). Treino/avaliação por fatia; exclusão das 5 primeiras e 5 últimas fatias de cada volume. Máscaras: cartesianas de densidade variável com faixa central ACS fixa; linhas de alta frequência amostradas probabilisticamente; fatores R=4,8,12,16. Configuração de treino: early stopping após 3 validações estáveis (a cada 1000 iterações); convergência ~40k iterações para MC‑DDPM e ~60k para HFS‑SDE. GPU RTX 4060 Ti 16GB.
Pipeline (esquemático)
Entrada: k‑space subamostrado (R) → Condicionamento/consistência de dados → Processo de difusão (MC‑DDPM / HFS‑SDE) → Reconstrução da magnitude → Métricas (PSNR, SSIM, NMSE).
3. Resultados
MC‑DDPM superou o HFS‑SDE em todas as acelerações, com diferenças maiores em R elevados. Abaixo, médias por fatia (320×320) no conjunto de teste.
R | PSNR | SSIM | NMSE (×10⁻³) | PSNR | SSIM | NMSE (×10⁻³)
4 | 35.3 | 0.889 | 0.29 | 29.2 | 0.767 | 1.19
8 | 32.6 | 0.829 | 0.56 | 28.1 | 0.703 | 1.56
12 | 26.6 | 0.715 | 2.18 | 24.3 | 0.644 | 3.74
16 | 23.4 | 0.670 | 4.52 | 19.8 | 0.540 | 10.40
MC‑DDPM HFS‑SDE
4. Conclusões & Implicações
• Vantagem consistente do MC‑DDPM em PSNR/SSIM e menor NMSE em todos os R. • HFS‑SDE mostrou maior sensibilidade à subamostragem agressiva (R≥12). • Tempo de inferência (320×320): MC‑DDPM ≈ 24 min 33 s; HFS‑SDE ≈ 8 min 12 s (~3× mais rápido), o que exige ponderação prática entre qualidade e latência. • Próximos passos: avaliar variantes condicionadas no espaço‑k e abordagens híbridas sob o mesmo protocolo.
QR: Artigo • Código • Dados • Contato
Agradecimentos / Financiamento / Logos (colocar aqui)